Восстановление, строительство

и сохранение храма

Принцип канонической традиции в православном храмостроительстве

М.Ю. Кеслер,

главный специалист АХЦ “Арххрам”

Основой православного исповедания христианства является строгое соблюдение церковных канонов, основанных на Священном Писании и святоотеческом Предании. То же самое относится и к области храмостроительной практики Православной Церкви. Однако здесь больший акцент делается на Предании, канонической традиции.

Канона в прямом смысле как свода твердо установленных правил в храмостроительстве никогда не существовало. Тем не менее, прослеживается тенденция к сохранению исходного крестово-купольного типа храма с центричной, купольной композицией. С течением времени этот тип храма частично видоизменялся, но основные принципы его  архитектурного решения оставались неизменными, как и само богослужение, для которого он был предназначен.

Церковно-каноническая традиция дает современному проектировщику широчайший выбор архитектурно-композиционных решений. Количество достаточно строго соблюдаемых правил, отражающих смысл православного вероучения достаточно ограничено:

– ориентация здания храма по оси “восток–запад” алтарем на восток (это требование объясняется тем, что Второе Пришествие Христа ожидается с востока и Сам Христос именуется в Писании “Востоком Свыше”, “Солнцем Правды”);

– венчание храма Крестом (символом спасения, Крестной Жертвы Христа);

– отделение алтаря от части храма, где стоят молящиеся (так как алтарь храма представляет собой образ Рая, Небесного Царства, где пребывает Бог, а другая часть храма, где стоят молящиеся, символически изображает землю, то обе части храма разделяются иконостасом, на котором находятся изображения святых, молящихся Богу о нашем спасении и возвращении Рая);

– приподнятость здания храма над поверхностью земли и алтаря с солеей над поверхностью собственного храма (отражение ступеней духовного восхождения от земного к небесному.

В таблице представлено развитие направлений архитектуры и характеристики направлений во времени.

# Таблица 3

|  | Век | Направление архитектуры | Характеристика направления |
| --- | --- | --- | --- |
| Византийские истоки | IX–X | Архитектура византийского крестово-купольного храма | Осевая, симметричная, статичная композиция и гармоничная структура с иерархией соподчинения частей |
|  |  |  | Двух(трех)частное деление плана храма: алтарь – собственно храм – (притвор) |
|  |  |  | Кубическая форма средней части храма с купольным покрытием центральной ячейки |
|  |  |  | Прием контрастного перехода от тесного, затемненного пространства притвора к высокому и светлому объему храма с кульминацией композиции в куполе |
|  |  |  | Тектоничная система опирания барабана главы посредством "парусов" и арок на четыре столба в центре храма, откуда расходятся четыре сводчатых рукава |
|  |  |  | Венчание храма одной или пятью главами полукруглого очертания |
|  |  |  | Световая организация пространства храма с преобладающим освещением сверху |
|  |  |  | Лаконизм, строгая простота внешнего оформления и богатство внутреннего убранства храма |
|  |  |  | Соответствие наружных членений, декора внутренней структуре здания храма |
|  |  |  | Округлые, арочные формы в интерьере и на фасадах |
|  |  |  | Трехчастность в членениях стен и оконных проемов |
|  |  |  | Декорация каменной кладки стен нишами, щелевидными окнами без мелкой пластики |
|  |  |  | Вертикальная направленность членений фасадов |
| Западно-европейское влияние | X–XII | Романская архитектура | Базиликальный тип здания, массивность, статичность форм. Во внешнем оформлении – барельеф, аркатура, перспективный портал |
|  | XIII–XIV | Архитектура готики | Выявление несущих элементов каркасной системы, стрельчатая арка, нервюрный свод*. Устремление форм ввысь, ажурные башни, статуи, орнамент |
|  | XIV–XVI | Архитектура ренессанса | Ясность, гармоничность композиции. Использование арки, купола, декоративных элементов классики: ордерное членение стены, колоннада |
|  | XVII–XVIII | Архитектура барокко | Разрыв внутреннего содержания и внешней формы, пышность отделки. Контрастность, напряженность, динамичность образов, слитность, текучесть форм |
|  | XVIII–XIX | Архитектура классицизма | Использование ордерной системы античной архитектуры, ясность, уравновешенность композиции, четкость и геометризм форм и планировки, сдержанный декор |
|  | XIX | Архитектура эклектики | Ретроспективное использование элементов архитектуры разных эпох в свободных, динамичных, иногда ироничных, гротескных композициях |
| Этапы развития архитектуры русского православного храма | IХ–XVII | Архитектура деревянных храмов | Клетской, шатровый, ярусный, кубоватый тип храма. Структура плана храма: алтарь – храм – трапезная – колокольня – паперть – крыльцо |
|  | XI–XII | Архитектура Киевской Руси | Работа греческих мастеров в канонах византийской архитектуры с преобразованием, коррекцией "образцов" к местным условиям. Статичность, монументальность храмов |
|  | XII–XIII | Архитектура юго-западных княжеств | Работа в традициях зодчества Киевской Руси. Динамичные четырехстолпные, одноглавые княжеские храмы |
|  | XII–XIII | Архитектура северо-восточных княжеств | Работа по образцу храмов Киевской Руси с использованием элементов романской архитектуры (аркатура, барельеф, перспективный портал) |
|  | XI–XV | Архитектура Новгорода | Самобытная архитектура, простота, геометризация формы без троечастности и оси симметрии, массив побеленной стены с четким рисунком деталей |
|  | XI–XV | Архитектура Пскова | Живописные, свободно-нерегулярные компощзиции с характерными звонницами и пристройками. В декоре простые кирпичные выкладки, готицизмы в порталах |
|  | XIV–XV | Московская Русь | Архитектура ранне-московского княжества | Использование традиций владимиро-суздальской архитектуры. Завершение горкой кокошников, независимость наружных членений от внутренней структуры |
|  | XV–XVII |  | Архитектура Москвы – III-го Рима | Работа по образцу древних монументальных храмов с использованием приемов архитектуры ренессанса |
|  | XVI–XVII |  | Архитектура централизованного московского государства | Разработка специфических национальных приемов: шатровое, многоглавое завершение, богатство объемной композиции, уподобление храма Небесному Граду |
|  | Сер. XVII |  | Архитектура "узорочья" | Увлечение декоративностью отделки фасадов, сочетание краснокирпичной стены с белокаменными деталями, появление трапезной части и шатровой колокольни |
|  | 2-я половина XVII |  | Архитектура “нарышкинского барокко” | Живописность архитектурных форм, использование элементов украинской архитектуры, в т. ч. типа здания "восьмерик на четверике", прислоненный декор |
|  | XVIII | Российская империя | Архитектура “петровского барокко” | Следование западноевропейским образцам эпохи барокко. Сочетание интенсивно окрашенной плоскости стены с побеленными элементами |
|  | Конец XVIII–XIX |  | Архитектура классицизма | Использование ордерной системы античного мира |
|  | Середина XIX |  | Архитектура эклектики, “русско-византийская” | Использование мотивов архитектуры различных эпох. Механическое использование элементов византийской и древнерусской архитектуры во внешнем оформлении |
|  | Конец XIX |  | Архитектура “русского” стиля | Повторение мотивов архитектуры XVII в. |
|  | Рубеж XIX–XX |  | Архитектура “неорусского” стиля | Возрождение достижений древнерусской архитектуры в новом качестве через стилизацию традиционных форм |

# Footnotes

* Свод на каркасе из нервюр, воспринимающих и передающих нагрузку свода на его опоры.