Продолжаем публикацию извлечений из Свода правил по проектированию и строительству, разработанного Архитектурно-художественным проектно-реставрационным центром Московского Патриархата “Арххрам” по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Текст извлечений сопровождается примечаниями архитектора АХЦ  “Арххрам” М.Ю.  Кеслера.

Свод правил по проектированию

и строительству

“Здания, сооружения и комплексы

православных храмов”*

СП 31-103-99

(с сокращениями)**

Пункты, отмеченные знаком * , являются обязательными с точки зрения строительных норм и правил.

Выделенные полужирным шрифтом положения обязательны в соответствии с церковными требованиями.

Здания и сооружения вспомогательного назначения

1. Церковно-причтовые дома, предназначенные для служебно-бытовых целей, включают следующие основные группы помещений: входная, административная, трапезная, отдыха, подсобная. Кроме того, в зависимости от особенностей архитектурного решения храмового комплекса, а также учебной, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода в состав церковно-причтовых домов могут входить группы помещений крещальни, образовательного и благотворительного назначения, гостиницы, художественных мастерских и др.

2. Церковно-причтовые дома могут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными с другими зданиями вспомогательного назначения, входящими в состав храмового комплекса, в том числе с воскресными школами, богадельнями и др. Их следует проектировать, как правило, не более 4-х этажей. Высоту этажей следует принимать в соответствии со СНиП 2.08-02. Высоту этажа, где размещается крещальня, рекомендуется принимать не менее 3.0 м.

3. Состав помещений церковно-причтовых домов, численность церковного причта, обслуживающего и технического персонала и посетителей, на которое рассчитываются площади помещений и количество санитарно-технического оборудования, устанавливаются заданием на проектирование.

4. При проектировании церковно-причтовых домов следует предусматривать объединение отдельных помещений по функциональным группам исходя из требований организации приходской жизни храма с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Следует избегать планировочных решений с неблагоприятным соседством (например, кухни трапезной с прачечной и т. д.).

5. Входная группа помещений включает вестибюль, помещение охраны, лестничную клетку, туалетные. Гардеробную в вестибюле служебно-бытовой группы помещений допускается не предусматривать.

6. Административная группа помещений включает: кабинет настоятеля, кабинет старосты, бухгалтерию, зал заседания Церковного Совета (может быть совмещен с трапезной или классной комнатой). Административная группа помещений должна иметь непосредственную связь с входной группой (при размещении на этажах – через лестничную клетку). При храмах вместимостью до 100 человек количество административных помещений может быть уменьшено.

7. Трапезная группа помещений включает помещения кухни с кладовыми продуктов, трапезную для священников, трапезную для персонала. В трапезную группу может включаться также трапезная для нуждающихся. В этом случае она должна размещаться на первом этаже и иметь самостоятельный вход. Трапезная группа помещений должна проектироваться с соблюдением требований СанПиН 42-5777.

8. Группа помещений отдыха, включающая комнаты отдыха персонала и церковного причта, должна располагаться в зоне, обособленной от зоны, предназначенной для посетителей.

9. Группа помещений подсобного назначения включает просфорню, ризницу, пастирочную и кладовые. Просфорня должна проектироваться с соблюдением требований санитарной гигиены и пожаробезопасности, предъявляемых к помещениям, оборудованным шкафами для выпечки хлеба.

10. В состав крещальни входят помещения, указанные в разделе “Здания и сооружения богослужебного назначения” (пункт 40 подраздела “Крещальни”)*. При наличии алтаря в крещальне над ним не допускается размещение иных помещений.

Крещальня должна размещаться на первом этаже и иметь самостоятельный вход.

11. Учебная группа помещений включает классные комнаты и библиотеку духовной литературы. Вход в библиотеку должен быть организован непосредственно снаружи и (или) из входной группы помещений.

12. Группа помещений, связанных с благотворительной деятельностью, включает пункт приема-выдачи благотворительной помощи, медицинский пункт и трапезную для нуждающихся. Вход в помещения этой группы рекомендуется устраивать отдельным от остальных групп помещений.

13. В состав художественных мастерских входят помещения для работы иконописцев и пошива церковных принадлежностей.

14. Примерный состав и площади помещений церковно-причтовых домов приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п.п. | Наименование помещений, групп помещений | Площадь, м2, на 1 человека из числа причта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Входная группа |
| 1 | Вестибюль | 0,5 |
| 2 | Помещение охраны | 4 |
| 3 | Туалетные | По расчету |
| Группа административных помещений |
| 4 | Кабинеты настоятеля, старосты, бухгалтерии | 4 |
| 5 | Зал заседаний Церковного Совета | 2 |
| Группа помещений отдыха |
| 6 | Комнаты отдыха причта и персонала | 4–6 |
| 7 | Комнаты отдыха архиерея | По заданию |
| Группа помещений трапезной |
| 8 | Кухня с кладовой продуктов | По нормам предприятий питания |
| 9 | Трапезная для причта | 2 |
| 10 | Трапезная для персонала | 2 |
| Группа подсобных помещений |
| 11 | Просфорня | По заданию |
| 12 | Ризница | То же |
| 13 | Постирочная | 2 |
| 14 | Кладовая | 2 |
| Крещальня |
| 15 | Вестибюль-ожидание | В соответствии с п. 40 подраздела “Крещальни”* |
| 16 | Крещальня | То же |
| 17 | Подсобное помещение | – |
| Группа помещений благотворительной деятельности |
| 18 | Пункт приема-выдачи гуманитарной помощи | По заданию |
| 19 | Медицинский пункт, в том числе матери и ребенка | То же |
| 20 | Трапезная | – |
| Группа учебных помещений |
| 21 | Классные комнаты | 2 |
| 22 | Библиотека духовной литературы | По заданию |
| Художественные мастерские |
| 23 | Мастерская иконописцев | 4 |
| 24 | Мастерская вышивальщиц | 4 |

Площади помещений зала заседаний Церковного Совета и классных комнат должны быть не менее 20 м2, а остальных помещений – не менее 8 м2.

15. Туалетные с умывальниками должны размещаться при трапезной, при крещальне, при комнатах отдыха церковного причта и в зонах пребывания посетителей, в том числе в составе входной группы помещений.

Общее количество санитарных приборов в мужских и женских туалетных следует предусматривать из расчета 1 унитаз из каждые 15 человек в пропорции 1:2. При туалетных следует предусматривать умывальники из расчета 1 умывальник на каждые 20 человек.

Для священнослужителей следует предусматривать отдельную туалетную. В тамбуре перед туалетной должна быть предусмотрена вешалка для одежды.

Туалетные для прихожан, располагаемые отдельно от туалетных для причта, с входом непосредственно с храмовой территории, следует проектировать из расчета 1 прибор на 100 прихожан по числу вместимости храма в пропорции 1:2 в мужских и женских туалетных.

Примечание. В храмовых комплексах при храмах вместимостью до 600 чел. норматив количества санитарных приборов может быть увеличен до 150 чел. на 1 прибор.

16. Проектирование зданий богаделен, гостиниц, жилых домов причта, келейных корпусов, воскресных школ и гимназий, а также зданий, иного назначения, которые могут входить в состав приходских и монастырских комплексов, епархиальних центров, следует осуществлять по заданию на проектирование с соблюдением требований нормативных документов по проектированию соответствующих объектов.

17. Хозяйственный блок приходского комплекса, как правило, должен включать в свой состав гараж, мастерские и хозяйственный склад. Площадь гаража принимается из расчета 18 м2 на одну машину и 30 м2 на один автобус; площадь мастерских – по заданию на проектирование, площадь склада 18–60 м2.

18. Здания хозяйственного назначения должны быть, как правило, отдельно стоящими с подвалом или цокольным этажом. Отдельные помещения (стоянки автомобилей, кладовые) могут быть сблокированы с церковно-причтовыми домами.

7.19* При наличии, например в монастырях, производственных зданий и сооружений их проектирование следует вести с соблюдением требований СНиП 2.09.02.

# Footnotes

* Продолжение. Начало см.: “Приход. Православный экономический вестник”. 2002. № 11–12. 2003. № 1–2.

** В связи с сокращениями приводимая нумерация не всегда соответствует нумерации СП 31-103-99.

* См.: “Приход. Православный экономический вестник”. 2003. № 2. С. .

* См. сноску на предыдущей странице.