ВОССТАНОВЛЕНИЕ,

СТРОИТЕЛЬСТВО И

СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

При строительстве новых храмов в наши дни настоятелям нередко приходится выполнять функции заказчиков (застройщиков).

В настоящей статье изложен ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание при проектировании колоколен.

Публикация подготовлена на основе Методических рекомендаций по расчету акустических и шумозащитных мероприятий при проектировании звонниц православных храмов (НИИСФ, АХЦ “Арххрам”, М., 2003) и раздела “Акустические мероприятия” МДС 31-9-2003 Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99).

Акустические и шумозащитные мероприятия при проектировании колоколен (звонниц)

М.Ю. Кеслер,

архитектор АХЦ “Арххрам”

При проектировании колоколен (звонниц) необходимо обеспечить:

– нормальную слышимость колокольных звонов в зоне проживания прихожан храма. При этом уровень звука, создаваемый звоном колоколов, должен превышать звуковой фон, создаваемый движением транспортных потоков в населенном пункте*;

– достижение нормативных уровней звукового фона, создаваемого колокольным звоном, в близлежащих зданиях, требующих специфического шумового режима (жилые дома, больницы, детские учреждения и т. д.) в соответствии с СНиП “Защита от шума” (табл. 1).

## Таблица 1

| Назначение помещений, шум территории | Время суток, ч | Нормируемый уровень звука, дБА | Максимально допустимый уровень звука* дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территории, непосредственно прилегающие: – к жилым зданиям, домам отдыха, домам интернатам для престарелых и инвалидов | 7 – 23 | 70 | 70 + 21,5* = 91,5 |
| – зданиям больниц и санаториев | 7 – 23 | 65 | 65 + 21,5 = 86,5 |
| – зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений | 7 – 23 | 70 | 70 + 21,5 = 91,5 |

* Значения максимально допустимых уровней звука, относящиеся к стационарно действующим в течение суток шумам, требуют корректировки на реальные интервалы времени звучания колокольных звонов.  При времени звучания колоколов два раза в сутки по 5 мин., до  и после богослужения поправка к действующим уровням звука составит 21,5 дБА.

Если рассматривать колокольный звон как колеблющийся во времени и прерывистый шум, то согласно санитарно-гигиеническим нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 п. 5.3, табл. 1) максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА.

Если  между колокольней (звонницей) и жилым или общественным зданием проходит транспортная магистраль, в первую очередь необходимо оценить уровни звука перед фасадами зданий, создаваемые движением транспортных потоков. Если они более чем на 6 дБА превышают уровни звука, создаваемые звоном колоколов в той же точке, проведение шумозащитных мероприятий от колокольного звона возможно только после устранения или снижения уровней звука транспортной магистрали*.

Мощность звукового потока, излучаемого колокольней (звонницей), складывается из прямого звука, излучаемого колоколами, и звуковых потоков излучения, создаваемых звонницей за счет отражений от ее ограждений, с учетом размера и направленности открытых проемов звонницы, звукоотражающей способности ее ограждений.

В табл. 2 приведены данные о некоторых небольших колокольных наборах, в т. ч. уровень  звуковой мощности благовестников и максимальные уровни звуковой мощности колокольного набора.

Таблица 2

| № колоколь-ного набора | Кол-во колоколов | Вес колоколов, кг | Общий вес набора, кг | Уровень звуко вой мощности благовестника, дБА | Максимальный уровень звуковой мощности колокольного набора, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 3 | 34, 15, 8 | 57 | 100 | 100* + 13** ( 5*** |
| II | 5 | 109, 42, 34, 15, 8 | 208 | 106 | 106 + 13 ( 5 |
| III | 7 | 350, 109, 88, 42, 34, 15, 8 | 646 | 112 | 112 + 13 ( 5 |

* Уровень звуковой мощности благовестника.

** Уровень звуковой мощности колокольного набора  больше уровня звуковой мощности благовестника на 13 дБА.

*** Уровень звуковой мощности, оперативно регулируемый силой удара звонаря, лежит в пределах 5 дБА.

Первым в наборе указан благовестник – самый большой колокол.

На рис. 1 представлены геометрические параметры характерных колоколен и звонниц православных храмов:

Колокольня тип 1.1 – восьмигранная, шириной порядка 5 м с 8 проемами 1,5 х 4(Н) м.

Колокольня тип 1.2 – восьмигранная шириной порядка 5 м с 4 проемами 2,0 х 4(Н) м.

Звонница тип 2.1 – с односторонним раскрытием проема 5,0 х 5,0 м и глубиной 2,5 м.

Звонница тип 2.2 – с двухсторонним раскрытием проема 5,0 х 5,0 м

Направленность и уровни акустической мощности звукоизлучения колоколов, размещенных на колокольне (звоннице), определяются системой проемов в ее ограждениях.

В табл. 3 представлены акустические свойства рассматриваемых колоколен и звонниц.

Таблица 3

| Тип колокольни или звонницы | Звукоотражающая способность, ДБА | Учет размера и направленности открытых проемов, ДБА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Колокольни | 1.1 | 13 | 11 |
|  | 1.2 | 8,7 | 11 |
| Звонницы | 2.1 | 10,4 | 8 |
|  | 2.2 | 13,5 | 11 |

Примечание. Значения звукоотражающей способности колоколен и звонниц взяты для наиболее распространенного случая внутренней отделки – кирпичная кладка с штукатуркой и побелкой.

При расчете уровней звука следует учитывать, что уровни звукоизлучения колокольни (звонницы) рассчитываются в сторону открытого проема. При расчете уровней в сторону закрытых проемов расчетные значения следует уменьшать, в т. ч. по направлениям, перпендикулярным открытым проемам, –  на 3 дБА, по направлению, полностью противоположному открытым проемам, на 6 дБА.

Уровень звука колокольного звона при прохождении от колокольни (звонницы) до расчетной точки у рассматриваемого здания снижается в зависимости от расстояния и наличия преград между ними в виде зеленых насаждений (табл. 4–5).

Таблица 4

Показатель снижения уровня звука в зависимости от расстояния между колокольней (звонницей) и зданием

| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, м | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Снижение уровня звука, дБА | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 |

Таблица 5

Показатель снижения уровня звука зелеными насаждениями (0,08 дБА/м)

| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина полосы, м | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Снижение уровня звука, дБА | 1,6 | 3,2 | 8 | 12 | 16 | 24 |

Сводный расчет производится по табл. 6, куда заносятся необходимые данные.

Таблица 6

|  | Расчетная точка | РТ1 | РТ2 | РТ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимально допустимый уровень звука в расчетной точке, дБА (графа 4 табл. 1) |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень звука в расчетной точке, дБА (30–70 дБА) |  |  |  |
|  | Расстояние до расчетной точки, м |  |  |  |
| 1 | 1. Максимальный уровень звуковой мощности колокольного набора, дБА (графа 6 табл. 2) |  |  |  |
| 2 | Звукоотражающая способность звонницы, дБА (графа 2 табл. 3) |  |  |  |
| 3 | Учет размера и направленности открытых проемов, дБА (графа 3 табл. 3) |  |  |  |
| 4 | Снижение уровня звука от расстояния, дБА (графы 1–8 табл. 4) |  |  |  |
| 5 | Снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБА (табл. 5) |  |  |  |
| 6 | Поправка на время звучания, дБА (прим. к табл. 1) | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 7 | Поправка при направлениях расчетных точек в стороны закрытых проемов, дБА (прим. к табл. 3) |  |  |  |
| 8 | Суммарный уровень звука, дБА |  |  |  |

Примечание. Суммируя указанные составляющие звуковых потоков в расчетных точках на местности, можно получить поступающую туда звуковую мощность (8) = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7).

Уровни звука считаются допустимыми, когда они не превышают максимально допустимых значений.

В случае если расчет уровней звука в расчетных точках с нормативным уровнем шумового фона покажет, что требования по значениям уровней звука не выполняются, то следует провести коррекцию проекта колокольни (звонницы) по следующим направлениям:

– снижение уровня звуковой мощности колокольного набора путем снижения веса и количества колоколов;

– снижение уровня звука путем корректировки архитектурно-строительных решений колокольни (звонницы), в т. ч. размеров и направлений открытых проемов, звукоотражающей способности ограждений;

– снижение уровня звука установкой дополнительных экранирующих сооружений между колокольней (звонницей) и защищаемым зданием. Преграды могут быть в виде зеленых насаждений или специальных шумозащитных барьеров, роль которых могут играть возводимые в комплексе храма или вокруг него какие-либо здания, экранирующие прямое излучение звука колоколами;

– снижение уровня звука увеличением расстояния между колокольней (звонницей) и защищаемым зданием путем ее переноса на новое место.

Рекомендуется следующая последовательность проведения акустического проектирования колоколен (звонниц)  православных храмов.

1. Составление (получение) масштабной карты местности вокруг проектируемого храма с определением области требуемой слышимости колокольного звона в районе проживания прихожан храма. В масштабную карту должны быть внесены все здания, размещенные на этой территории, с указанием высоты каждого здания и его назначения. Кроме того, на масштабную карту наносятся все улицы, трассы и свободные площади, а также территории, занятые зелеными насаждениями с указанием их высоты.

2. Определение расчетных точек на местности:

– наиболее удаленная от колокольни (звонницы) точка, где должен быть слышен звук благовестника, извещающего о начале службы в храме;

– наиболее близкое к колокольне (звоннице) здание, внутри которого необходимо обеспечить нормативный уровень шумового фона (например, здания больниц, детских учреждений, жилых домов и т. п.).

В соответствии с этим устанавливаются два расчетных значения уровней звука:

– минимально допустимый уровень громкости звучания благовестника перед наиболее удаленным зданием исследуемого района, с тем чтобы он превышал измеренный (или ожидаемый по расчету) уровень звукового фона в этом месте (30–70 дБА);

– максимально допустимый уровень звука колокольного звона перед ближайшим зданием с нормируемым звуковым фоном.

3. Расчет звуковой мощности колокольного набора.

4. Расчет звуковых потоков излучения, создаваемых колокольней (звонницей) с учетом отражений от ограждений звонницы.

5. Расчет снижения уровня звука, поступающего в расчетные точки, за счет различных факторов.

6. Расчет уровня звука в расчетных точках:

– уровень звука благовестника в наиболее удаленной точке;

– уровень звука колокольного звона перед ближайшим к звоннице зданием с нормируемым звуковым фоном.

# Footnotes

* По опытным, справочным данным, в населенных пунктах на тихих улицах без транспортных потоков звуковой фон составляет 30 дБА, на улицах с активным транспортным движением – 70 дБА.

* Методические рекомендации по расчету акустических и шумозащитных мероприятий при проектировании звонниц православных храмов (НИИСФ, АХЦ “Арххрам”. М., 2003)