ОХРАНА ТРУДА

Погрузочно-разгрузочные работы

Практикум – тест*

1. В каких случаях специалист, назначенный приказом по предприятию  ответственным за безопасную организацию погрузочно-разгрузочных работ, должен лично координировать и контролировать  работы?

а) При работе в вечернее и ночное время (при плохой освещенности места работ).

б) При  погрузке или разгрузке тяжелых, громоздких и опасных грузов.

в) Во всех случаях

2. Мостики и сходни для перемещения грузчиков с грузом  могут изготавливаться из досок толщиной:

а) не менее 25 мм;

б) не менее 40 мм;

в) не менее 50 мм.

3. Допускается ли складирование материалов в местах производства погрузочно-разгрузочных работ?

а) Вопрос решается специалистом, ответственным за безопасную организацию этих работ.

б) Не допускается.

в) Правилами по охране труда это не предусмотрено.

4. В каких случаях  перемещение  грузов должно производиться с помощью средств механизации?

а) При подъеме грузов на высоту более 1,3 м.

б) При перемещении грузов массой более 25 кг.

в) При перемещении грузов в технологическом процессе массой более 20 кг или на расстояние более 25 м.

5. Какие  предельные нормы  подъема и перемещения грузов  вручную на расстояние до 25 м установлены законодательством для мужчин старше 18 лет?

а)   25 кг.

б)   50 кг.

в)   80 кг.

6. Допускается ли перенос груза массой 75 кг грузчиком?

а) Допускается в присутствии руководителя работ.

б) Допускается перемещение груза при условии, что подъем (снятие) производят другие грузчики.

в) Не допускается.

7. Какие требования Правил по охране труда ПОТ РМ-007-98 необходимо выполнять при организации работ по перемещению вручную груза массой более 50 кг?

а) Погрузка и разгрузка грузов массой более 50 кг должна производиться только с применением грузоподъемных механизмов.

б) На временных площадках допускается переносить одному работнику вручную груз массой до 60 кг.

в) Переносить груз массой одного места до 80 кг разрешается вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м. Поднимать и снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо вдвоем.

8. В каких случаях съемные грузозахватные приспособления не должны находиться в местах производства погрузочно-разгрузочных работ?

а) Съемные грузозахватные приспособления неисправны.

б) Съемные грузозахватные приспособления не имеют бирок или клейм.

в) В случаях, указанных в пунктах “а” и “б”.

9. Сколько работников одновременно должны открывать  (закрывать) борта кузова транспортного средства?

а) Разрешается выполнять эту работу не менее чем двум работникам.

б) Количество работников при выполнении этой процедуры не фиксировано.

в) Открывать и закрывать борта кузова автомашины должен водитель.

10. Какие средства применяются для фиксации груза в кузове автомобиля?

а) Деревянные, металлические упоры, упорные рампы, щиты.

б) Металлические канаты, проволока.

в) Для фиксации груза применяют средства, указанные в ответах «а» и «б».

11. В каких случаях работникам предоставляются перерывы для отдыха и обогревания, которые включаются в рабочее время?

а) При выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях,  в том числе грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах.

б) При работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

в) При разделении рабочего дня на части.

12. Какая мера административной ответственности возлагается за нарушение должностным лицом  законодательства  об охране труда?

а) Штраф в размере от 5  до 10  минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

б)  Штраф в размере от 5 до 10 МРОТ, при повторном аналогичном правонарушении – дисквалификация на срок от одного до трех лет.

в) Штраф от 50 до 100 МРОТ.

13. Можно ли производить перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки?

а)  Запрещается.

б)  Можно, в присутствии владельца груза.

в)  Можно,  в присутствии и под руководством  лица, ответственного за безопасное производство работ.

14. Кто выдает разрешение на эксплуатацию грузоподъемных приспособлений, тары и как часто в процессе эксплуатации производится их осмотр?

а) Разрешение выдает лицо, ответственное за безопасное производство работ. Стропальщик производит осмотр перед их применением, в процессе эксплуатации владелец производит их осмотр в установленные сроки: траверс, клещей и тары – ежемесячно, стропов – каждые 10 дней.

б) Разрешение выдает  специалист по надзору за безопасной эксплуатацией машины. Стропальщик осматривает их перед применением.

в) Разрешение выдает инспектор Госгортехнадзора.  Владелец траверс, клещей и тары, стропов организует  их осмотр в установленные сроки –  каждые 10 дней.

15. Предъявляются ли  требования к положению грузчика во время перемещения катучих грузов (бочек, рулонов)?

а) Не предъявляются. Работы проводятся под руководством руководителя работ.

б) Грузчик должен находиться впереди груза, толкая его на себя.

в) Грузчик должен находиться сзади груза, толкая его от себя.

16. Какие  средства индивидуальной защиты должны применяться при  погрузке и выгрузке  пылящих грузов?

а) Защитные очки и респиратор.

б) Изолирующий противогаз.

в) Пневмокуртки.

Ответы:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | в | б | в | б | б | в | в | а | а | а | б | в | а | в | А |

# Footnotes

* Материал предоставлен журналом «Справочник специалиста по охране труда» (№ 3 2003 г.).